МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Курганский государственный университет

Кафедра АПП

Синтез и анализ линейных следящих систем автоматического регулирования

Курсовая работа

по дисциплине “Теория автоматизированного управления”

Студент: Нежданов Р.А.

Группа: Т313с

Номер зачетки: 051195

Преподаватель: Иванова И.А.

Курган 2006.

Содержание:                                                                             стр.

Введение. ………………………………………………………….……………….………..… 3

- Построение Л.А.Ч.Х. неизменной (исходной) С.А.Р. ………………………………..…..  4

- Построение Л.А.Ч.Х. желаемой С.А.Р. ……………………………….……………….….. 6

  - Построение запретной области в интервале низких частот ………..……………..  6

  - Построение среднечастотной области…………………..………………………….. 6

  - Построение высокочастотной области…………..…………………………………. 7

  - Построение запретной области и ЛЧФХ……………………..…………………….. 7

- Построение ЛФЧХ и ФЧХ………………………………………………………………….. 7

- Синтез последовательного корректирующего устройства……………………………..  9

- Синтез параллельного корректирующего устройства ……………….…………………10

- Построение переходной характеристики……………………………….………………..11

- Выбор схемы параллельного корректирующего устройства………….………………..11

  - Расчет элементов для первой схемы……………………………………………….. 11

  - Расчет элементов для второй схемы……………………………………………….. 12

Введение.

Целью курсовой работы является закрепление теоретических знаний по непрерывным линейным системам автоматического регулирования.

Курсовая работа предусматривает самостоятельное выполнение синтеза и анализа следящей САР. Синтез производится с помощью Л.А.Ч.Х. и Л.Ф.Ч.Х. Анализ предусматривает определение показателей качества регулирования.

В качестве объекта регулирования предлагается идеализированная модель двигателя постоянного тока, в которой не учитываются его нелинейности и влияние возмущающихся факторов.

Двигатель постоянного тока и тиристорный усилитель составляют неизменную часть следящего электропривода, который в станках, оснащенных системой ЧПУ, служит для перемещения рабочего органа. Перемещение должно выполняться с заданной скоростью из одной точки в другую, координаты точек и скорость задаются системой ЧПУ. Таким образом следящий электропривод должен обеспечить отслеживание команд ЧПУ на перемещение рабочего органа с заданной скоростью. Главная обратная связь в следящих системах осуществляется по положению рабочего органа, кроме главной обратной связи имеются внутренние обратные связи, которые служат для стабилизации параметров самой системы, например, скорости двигателя.

- Построение Л.А.Ч.Х. неизменной (исходной) С.А.Р.

Исходная структура следящей САР в прямой ветви имеет передаточные функции тиристорного преобразователя, двигателя постоянного тока и преобразователя скорости вращения вала двигателя в угол поворота.

Wисх(p)=

Тэ =0,0045

Тм =0,015

Ттп =0,005

Ω’=32 рад/с

σ =35%

ε =0,02

Структура включает идеальное интегрирующее звено, поэтому первая асимптота ЛАЧХ идет с наклоном -20дБ/дек до первой сопрягающей частоты передаточной функции двигателя постоянного тока.

Находим дискриминант квадратного уравнения.

Уравнение имеет пару комплексно-сопряженных корней.

Находим сопрягающие частоты.

после неё наклон -20дБ на декаду

после неё наклон -40дБ на декаду

Для построения ЛФЧХ

при ω=1

при ω=10

при ω=100

при ω=120

при ω=200

при ω=1000

2. Построение Л.А.Ч.Х. желаемой С.А.Р.

  - Построение запретной области в интервале низких частот.

Запретная для желанной ЛАЧХ область в интервале низких частот ограничена двумя асимптотами с наклонами -20дБ и -40дБ, которые сопрягаются в контрольной точке с координатами:

Если желаемая ЛАЧХ не пересекает запретную область, то тем самым гарантируется, что проектируемая САР при заданных максимальных скорости Ω и ускорении Ω’ будет иметь ошибку регулирования не больше заданного значения ε.

  - Построение средне частотной области.

Две первые асимптоты желаемой ЛАЧХ составляют её низкочастотную часть. Они строятся из условия требуемой точности работы САР. Для создания у проектируемой САР необходимого запаса по точности асимптоты желаемой ЛАЧХ приподнимается над асимптотами запретной области не менее, чем на 3 дБ.

Построение среднечастотной характеристики

Для нахождения частоты среза используем номограмму Солодовникова

Для σ=35% 		n=5.5дБ

Запас устойчивости Lзап=12дБ	Yзап=420

С учетом Lз строим среднечастотный участок и сопрягаем его с низкочастотным.

  - Построение высокочастотной области.

Высокочастотная область ЛАЧХ, для устойчивости САР, должна повторять соответствующую область исходной ЛАЧХ.

  - Построение запретной области и ЛФЧХ.

Строится запретная область: по оси частот запретная область ограничена частотами, для которых ЛАЧХ имеет значение запаса устойчивости по модулю:

Определим запас устойчивости по фазе из монограммы: γ=730 -σ

Построим запретную область для ЛФЧХ желаемой ЛАЧХ. По желаемой ЛАЧХ находим формулу для построения ЛФЧХ.

- Построение ЛФЧХ и ФЧХ.

Для идеального интегрирующего звена передаточная функция равна:

Для дифференцирующего звена с замедлением:

Для апериодических звеньев:

Для колебательного звена:

Определяем передаточную функцию желаемой ЛАЧХ:

где , L=63  откуда k=1412,54

Формула для построения ЛФЧХ имеет вид:

ωк=1,7

ω1=26,3

ω2=200

ω3=708

φ(1,7)= -133,270

φ(26,3)= -143,030

φ(200)= -173,50

φ(708)= -256,220

φ(10)= -1540

φ(100)= -1460

φ(122)= -1530

φ(1)= -118,70

Таблица расчёта ЛФЧХ, ФЧХ.

| ω,Гц | φ(ω),0 | ω,Гц | φ(ω),0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | -154 | 200 | -173,5 |
| 20 | -146,84 | 300 | -196,9 |
| 30 | -149,71 | 400 | -215,86 |
| 40 | -138,65 | 500 | -231,47 |
| 50 | -137,9 | 600 | -244,46 |
| 60 | -138,44 | 800 | -264,7 |
| 70 | -139,78 | 1000 | -279,51 |
| 80 | -141,66 | 1500 | -302,82 |
| 90 | -143,92 | 1800 | -311,47 |
| 100 | -17906 | 2000 | -315,99 |

- Синтез последовательного корректирующего устройства.

Последовательные корректирующие устройства удобно применять в тех случаях, когда в САР используются электрические сигналы в виде постоянных напряжений и токов, тогда корректирующие звенья состоят из простых R, C и L элементов. Корректирующее устройство включается в прямую цепь последовательно с неизменной частью. Передаточную функцию желаемой САР можно получить из формулы:

Откуда

Прологарифмировав это выражение, получим: LΣ=Lж –Lи, таким образом ЛАЧХ последовательного корректирующего устройства получается путем графического вычитания из ЛАЧХ желаемой САР ЛАЧХ исходной.

Рис. 2. Схема включения последовательного корректирующего устройства

- Синтез параллельного корректирующего устройства.

Параллельные (в обратной связи) корректирующие устройства охватывают, обычно, инерционные участки САР. Цепь обратной связи (параллельное корректирующее устройство) состоит из  тахометрического преобразователя угловой скорости вала электродвигателя в напряжение постоянного тока и пассивного четырехполюсника,  передаточная функция, которого и подлежит  определению. ЛАЧХ параллельной коррекции определяется только в существенном интервале частот, где ЛАЧХ скорректированной САР должна точно совпадать с желаемой ЛАЧХ.

Рис.3. Схема включения параллельного корректирующего устройства

Если внутренний контур охватывает часть неизменной структуры, неохваченной остается Wи1, то в существенном интервале частот:

Откуда Lк = Lи  - Lж

Условие, при котором должно выполняться это выражение:

ЛАЧХ петли разомкнутого внутреннего контура

Lи  - ЛАЧХ неохваченной части САР

Существенный интервал частот строится по желаемой ЛАЧХ в пределах L=27 дБ.

- Построение переходной характеристики.

Построение переходной характеристики будем осуществлять при помощи вещественной частотной характеристики и частотных методов построения с помощью трапецеидальных характеристик. Для этого нужно построить вещественную характеристику: перенесем значения амплитуд и фаз желаемых ЛАЧХ и ЛФЧХ на монограмму для определения вещественных частотных характеристик P(ω). В точках пересечения с кривыми монограммы определим P(ω). По найденным значениям P(ω) построим вещественную частотную характеристику, разобьем ее на трапеции, для каждой из которых определим величины: Δ, ωd, ωn и r, реальный момент времени Δtp = Δtтабл/ωn, Δtтабл – интервал времени для расчетов по таблицам hx – функции.

Выбрав интервал времени Δtтабл с помощью  таблиц hx – функции, определим интересующий hx. Полученные значения hx умножаем на высоту трапеции hoi . Все вычисления сводим в таблицу.

Откладывая по оси абсцисс значения tp, а по оси ординат hp, получим четыре составляющие переходного процесса для каждой из трапеций. Искомый переходный процесс будет являться суммой всех четырех составляющих трапеций.

- Выбор схемы параллельного корректирующего устройства.

Разобьем Lк на две составляющие. Для обеих составляющих схема будет иметь вид:

C

R2

R1

7.1.Расчет элементов для первой схемы.

Выберем произвольно С = 0,1 мкФ

Передаточный коэффициент 1-го корректирующего четырехполюсника равен k1=L0=0.4

7.2.Расчет элементов для второй схемы.

Пусть С = 0,1 мкФ

Передаточный коэффициент 2-го корректирующего четырехполюсника равен k2=L0=0.316

# Text boxes

Wк(p)

Ку

___

__

Ку1

___

Ку2

Wk(p)

Ктг